## Slide 1: Penyederhanaan Fungsi Boolean
10th Meeting
Novrindah Alvi Hasanah, M.Kom.

## Slide 2: Fungsi Boolean?
Ekspresi matematis yang terdiri dari variabel biner (atau Boolean), yang nilainya hanya bisa True atau False.
Bertujuan untuk untuk memperoleh fungsi yang lebih sederhana dalam implementasi sirkuit digital, pengkodean logika, dan pemrograman komputer

## Slide 3: Metode Penyederhanaan Fungsi Boolean 01 03 02
Menggunakan aturan dan identitas aljabar
Menggunakaan teknik pencarian otomatis
Menggunakan tabel berbentuk matriks
Aljabar Boolean
Peta Karnaugh
Metode Quine-McCluskey

## Slide 4: Variabel dan Operator Boolean
Operator | Simbol | Penggunaan
AND | . | A.B
OR | + | A+B
NOT | ‘ | A’

## Slide 5: Hukum Aljabar
a. | Hukum Komunikatif Penjumlahan | A+B = B+A
 | Hukum Komunikatif Perkalian | A.B = B.A
b. | Hukum Asosiatif Penjumlahan | A+(B+C) = (A+B)+C
 | Hukum Asosiatif Perkalian | A.(B.C) = (A.B).C
c. | Hukum Distributif | A(B+C) = AB+AC
d. | Idempotent laws | A.A = A A+A = A
e. | Involution law | A’ = A
f. | Property of identity elements | A.0 = 0 A.1 = A A+0 = A A+1 = 1
g. | Teorema de Morgan | (A.B)’ = A’ + B’ (A+B)’ = A’ . B’
h. | Absorption laws | A.(A+B) = A
i. | Other identities | A.(A’+B) = A.B A + A’B = A + B A’ + AB = A’ + B

## Slide 6: Teorema Boolean
Aturan ini menjelaskan operasi aljabar Boolean ketika terdapat lebih dari satu variabel.
Aturan ini menjelaskan operasi aljabar Boolean ketika menggunakan satu variabel
Satu Variabel
Multi Variabel

## Slide 7: Teorema Boolean dengan Satu Variabel 01 03 02 04
menggambarkan efek dari variabel yang dioperasikan dengan variabel itu sendiri
enggambarkan efek operasi pada variabel A dengan komplemennya, A’, yang dilakukan sebanyak dua kali.
menggambarkan efek operasi pada variabel A dengan komplemennya, A’
menggambarkan efek operasi pada variabel A ketika dioperasikan dengan 0 atau 1
Idempotent Laws
Property of inverse elements
Involution (NOT) law
Property of identity elements

## Slide 8: Teorema Boolean dengan Multi Variabel 01 03 02 04
Hukum Komutatif
Hukum Distributif
Hukum Asosiatif
Teorema de Morgan
06
05
Absorption Laws
Other Identities

## Slide 9: Idempotent Laws
Gerbang OR juga akan memberikan hasil yang sama, yaitu X = A+A = A
Idempotent laws menggambarkan efek dari variabel yang dioperasikan dengan variabel itu sendiri.
A.A = A
A+A = A
Gerbang AND dengan 2 masukan yang sama (X = A.A), maka X akan bernilai 1 jika A = 1 dan X akan bernilai 0 jika A = 0, sehingga X = A.A = A
A | A | X=A.A
0 | 0 | 0
1 | 1 | 1
A | A | X=A+A
0 | 0 | 0
1 | 1 | 1

## Slide 10: Property of Inverse Elements
Sedangkan gerbang OR: X = A+A’ akan bernilai 1.
Property of inverse elements menggambarkan efek operasi pada variabel A dengan komplemennya, A’.
A.A’ = 0
A + A’ = 1
Gerbang AND dengan 2 masukan yang berkebalikan X = A.A’ akan bernilai 0.
A | A’ | X=A.A’
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
A | A’ | X=A+A’
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1

## Slide 11: Involution (NOT) Law
Involution (NOT) law menggambarkan efek operasi pada variabel A dengan komplemennya, A’, yang dilakukan sebanyak dua kali. Ketika variabel dibalikkan sekali, maka outputnya akan berubah menjadi nilai yang berlawanan. Namun, jika variabel A dibalikkan untuk kedua kalinya, maka outputnya akan kembali ke nilai asalnya.
A’’ = A
A | A’ | A’’ | A=A’’
0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1

## Slide 12: Property of Identity Elements
Property of identity elements menggambarkan efek operasi pada variabel A ketika dioperasikan dengan 0 atau 1.
A.0 = 0
A.1 = A
A+0=A
A+1=1
Segala sesuatu yang di-AND-kan dengan 0, hasilnya akan bernilai 0 (A.0 = 0)
A | 0 | X=A.0
0 | 0 | 0
1 | 0 | 0
Segala sesuatu yang di-AND-kan dengan 1, hasilnya sama dengan variabel itu sendiri (A.1 = A)
A | 1 | X=A.1
0 | 1 | A
1 | 1 | A

## Slide 13: Property of Identity Elements
Segala sesuatu yang di-OR-kan dengan 0, hasilnya sama dengan variabel itu sendiri (A+0 = A)
A | 0 | X=A+0
0 | 0 | A
1 | 0 | A
Segala sesuatu yang di-OR-kan dengan 1, hasilnya akan bernilai 1 (A+1 = 1)
A | 1 | X=A+1
0 | 1 | 1
1 | 1 | 1

## Slide 14: Hukum Komutatif
Hukum komutatif menyatakan bahwa perubahan urutan variabel tidak mempengaruhi variabel output suatu rangkaian logika.
A+B = B+A
A.B = B.A

## Slide 15: Hukum Asosiatif
Hukum asosiatif menunjukkan bagaimana operasi dapat dikelompokkan bersama. Jika terdapat tiga atau lebih variabel yang akan di-AND-kan atau di-OR-kan, maka urutan pengelompokan tidak mempengaruhi variabel output suatu rangkaian logika.
A+(B+C) = (A+B)+C
A.(B.C) = (A.B).C

## Slide 16: Hukum Distributif
Hukum distributif menunjukkan bagaimana memperluas ekspresi Boolean yang bertujuan untuk mengetahui ekspresi dasar suatu persamaan.
A(B+C) = AB + AC

## Slide 17: Teorema de Morgan
Teorema de Morgan memungkinkan kita untuk mengonversi ekspresi yang memiliki bar inversi pada dua atau lebih variabel menjadi ekspresi yang memiliki bar inversi hanya pada satu variabel yang saling terpisah. Teorema de Morgan akan lebih dibahas lebih lanjut pada sub bab berikutnya.
(A.B)’ = A’ + B’
(A+B)’ = A’ . B’

## Slide 18: Absorption Laws
Absorption laws memungkinkan kita untuk mengurangi 2 variabel menjadi satu variabel. Sebagai contoh, variabel B ‘diserap’ dalam persamaan yang mengandung A dan B, sehingga hanya menyisakan variabel A).
A.A(+B) = A

## Slide 19: Other Identities
Aturan lainnya yaitu:
A + A’B = A + B
A’ + AB = A’ + B
Aturan ini sangat berguna karena pada persamaan ini, satu atau lebih variabel dapat dieliminasi. Validitas kedua persamaan dibuktikan pada Tabel. Dalam setiap kasus, kesetaraan nilai output ditunjukkan pada kedua persamaan tersebut.

## Slide 20: Other Identities
Tabel kebenaran dari aturan tersebut adalah sebagai berikut:
A + A’B = A + B
A’ + AB = A’ + B
A | B | X=A+A’B | A=A+B
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1
A | B | X=A+A’B | A=A+B
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 21: Contoh
Sederhanakan A.(A.B+C)
Penyelesaian:
A.(A.B+C) = A.A.B+A.C (Distributive Law (a))
= A.B+A.C (Identity Law (b))
= A.(B+C) (Distributive Law (a))

## Slide 22: Contoh
Sederhanakan A’.B+A.B+A’.B’
Penyelesaian:
A’.B+A.B+A’.B’ = (A’+A).B+A’.B’ (distributive Law (a))
= 1.B+A’.B’ (Theorema 8 (a))
= B+A’.B’ (Theorema 7 (b))
= B+A’ (Theorema 9 (a))

## Slide 23: Contoh
Contoh rangkaian logika:
Penyederhanaan rangkaian di atas adalah:

## Slide 24: Post Test
Sederhanakanlah ekspresi logika dibawah dengan Aljabar Boolean :
AB’ + BC + C’A
ABC + AB + A
Sederhanakan rangkaian berikut:

## Slide 25: Thank You!!